##### Fiche REFERENCE

| 1- Fonction du PRODUIT | 112 Outils d’expression du besoin | Seconde ISI |
| --- | --- | --- |

# Définitions :

1) Fonctions de service

Ce sont les actions du produit participant directement à la satisfaction du besoin .

Elles sont exprimées exclusivement en termes de finalité indépendamment des moyens matériels mis en œuvre.

Le client demandeur utilisateur les connaît :

soit parce qu’elles font partie de l’expression de son besoin

soit parce qu’elles lui sont proposées à travers le produit

Pour identifier les fonctions de service, il faut isoler le produit .

Les fonctions de service sont divisées en 2 catégories :

Les fonctions principales Fpi qui traduisent la relation entre 2 éléments extérieurs par l’intermédiaire du produit (Une fonction principale justifie la création du produit )

Les fonctions contraintes Fci qui relient 1 élément extérieur au produit

(Une fonction contrainte  limite la liberté du concepteur )

2) Fonctions techniques

Ce sont les actions internes au produit, entre certains de ces composants, qui participent à la réalisation des fonctions de service.

GRAPHE D’INTERACTIONS ( diagramme pieuvre )

Exemple : Arrosage automatisé de jardin

# Text boxes

C2

FP

Réseau de distribution d’eau

Jardin

C1

Utilisateur

FP : Arroser automatiquement un jardin

C1 : Permettre à l’utilisateur de programmer les périodes d’arrosage

C2 : Autoriser l’arrosage en fonction de l’importance de la pluie sur la zone

C3 Rendre plus ou moins facile l’installation ( profil du terrain )

C4 : Influer sur la durée d’arrosage (sol sableux ou argileux )

C5 : Disposer d’énergie électrique

C6 : Présenter un prix de vente compatible avec les produits de la concurrence

C4

C5

Nature du terrain

Energie électrique

C6

C3

Pluie

Prix de vente

Système d’arrosage automatique